ADSL Modem Router

ADE-4100/3100

Uživatelská příručka

ADE 3100/4100 je ADSL modem s integrovaným routerem, který umožňuje zajistit připojení LAN sítě nebo jednotlivého PC stanice do sítě internet. Ve většině případů se připojuje k UTS zvoleného ISP prostřednictvím telefonní linky.

Model ADE-4100 disponuje oproti ADE-3100 4-portovým integrovaným switchem.

Instalační postup:

- zapojte modem do sítě LAN pomocí ethernetového rozhraní RJ-45, a do sítě WAN pomocí RJ-11 rozhraní, potom připojte napájení

- zařízení se konfiguruje přes webové rozhraní v internetovém prohlížeči (MS IE 4 a vyšší, Netscape 4.08 a vyšší), Váš prohlížeč musí podporovat JavaScript

- spusťte prohlížeč a do adresní řádky vepište defaultní IP adresu zařízení: 10.0.0.2, při výzvě uživatelského jména zadejte „admin“, jako heslo zadejte „epicrouter“

- po přihlášení je na levé straně zobrazeno menu, to se dělí na dvě části: status, configuration

- v části status lze monitorovat stav ADSL linky a nastavení modem-routeru

- v části configuration se provádí veškerá funkční nastavení

- v sekci WAN nastavte tyto parametry (platí pro většinu ISP v ČR): VPI=“8“, VCI=“48“, Encapsulation=“PPPoA Vc-Mux“, dále vyplňte uživatelské jméno a heslo, které Vám bylo přiděleno od ISP, ostatní parametry ponechte beze změny

- v sekci LAN nastavte IP adresu routeru do rozsahu Vaší LAN sítě, ta bude sloužit jako výchozí brána pro přístup do internetu

- v sekci „Virtual servers“ lze mapovat porty na konkrétní IP adresy v síti LAN

- v sekci „DNS“ definujte DNS servery udané vaším ISP

- nezapomeňte veškerá nastavení uložit do EPROM volbou „Save settings“!

Parametry:

Vyhovuje ADSL standartům ANSI T1.413(2) a ITU-T G992.1 (G.DMT).

Podporuje protokoly RFC2364-PPPoA, RFC2516-PPPoE, RFC1577-IPoATM, RFC1483-Bridge over ATM, RFC1483-Routed IP over ATM.

Přenos dat: up/down - 1/8Mbps

Napájení: 9V, 1.5A

Pracovní podmínky: teplota: 0-40C, vlhkost: 0-90%

Rozměry: 184x143x35mm