## Slide 1: IP systém videovrátných Dahua
Ing. Petr Novák
novak@asm.cz

## Slide 2: IP systém videovrátných
Vlastnosti
Plná komunikace po TCP/IP protokolu
Až stovky monitorů v jednom systému
Webová administrace
Připojení IP kamer Dahua do systému
Dohledový software pro Windows a mobilní OS
Monitory a většina DS napájeny aktivním PoE
SIP 2.0 podpora (audio i video)

## Slide 3: IP videovrátné
IP dveřní stanice v úzkém provedení, plast
2Mpix kamera, široký 110° úhel záběru
Kvalitní noční IR vidění, WDR 120dB, ICR
RFID 13,56MHz čtečka (model VTO2311R-WP)
WiFi 802.11b/g/n (model VTO2311R-WP)
Tamper alarm, hlasová zpráva
Česká webová správa, české audio
Mobilní aplikace, DSS Express na PC
Lze integrovat do NVR, podpora detekce pohybu
Krytí IP65, teplota -40°C to + 60°C
Napájení: 12-33V DC nebo PoE 802.3af
IP dveřní stanice VTO2311R-(W)P

## Slide 4: IP videovrátné
Univerzální IP po CAT5e i IP po 2-lince
2Mpix kamera, široký 160° úhel záběru
Kvalitní noční vidění, zvukové indikátory
Tamper alarm, hlasová zpráva
Kryt z hliníkové slitiny, IP55 & IK07
Zápustná i povrchová montáž
Česká webová správa, české audio
Mobilní aplikace, DSS Express na PC
Lze integrovat do NVR
Napájení: 12V (svorkovnice) nebo PoE 802.3af
IP/2D dveřní stanice VTO2202F-P
VTO2202F
K dispozici zápustná
i povrchová
montáž

## Slide 5: IP 2D videovrátné – vila
Public net
APP
Electric Lock
<2 vodiče>
VTO1
VTO2
IPC
Detector
VTH5422HB
VTH5422HB
<Cat 5e>
VTNS2003B-2

## Slide 6: IP videovrátné
VTO4202F-X
VTO4202F-P
Kamera 2.0MP, 160°
CAT5 / 2 drát
VTO4202F-MS
Display modul
VTO4202F-MB5
5-tlačítkový modul
VTO4202F-ML
Informační LED
VTO4202F-MR
Čtečka karet
VTO4202F-MB1
1-tlačítkový modul
VTO4202F-MB2
2 tlačítkový modul
VTO4202F-MF
Modul otisků prstů
Možnost volání přímo na mobilní aplikaci (FW 4.4)
Připojení CAT5 nebo 2-drát
Zápustná montáž i povrchová montáž
VTO4202F-MK
Klávesnicový modul
VTO4202F-MN
Záslepka
K dispozici také v černém provedení

## Slide 7: IP systém videovrátných
VTO4202F-X - Horizontální instalace
Je možná vertikální i horizontální instalace s využitím dvou nebo tří modulů.
Prázdný modul
Modul klávesnice
5-tlačítkový modul

## Slide 8: IP 2D videovrátné – bytový dům
20
Dv.stanic
1000
Monitorů
+
<2 vodiče>
VTO3

## Slide 9: IP systém videovrátných
Multi-účastnická dveřní stanice s 4 / 3 / 2 tlačítky
Čtečka Mifare 13,56MHz RFID čipů
2Mpix kamera, kvalitní noční vidění, WDR
Tamper alarm, hlasová zpráva
LAN / Wi-Fi 802.11b/g/n
Kryt z hliníkové slitiny, IP55 & IK08
Povrchová montáž
Lze integrovat do NVR, DSS + DSS for mobile
Napájení: DC 12V / 2A, PoE 802.3af
Dveřní stanice VTO3311Q-WP

## Slide 10
VTO7541G
Venkovní jednotky – rezidenční budovy
Hliníkové provedení
4,3” display nebo dotyková 8” / 10“ obrazovka
Oboustranné audio, vzdálené odemykání
Krytí IP55, IK07 / IK08
DC12V napájení
Rozpoznání tváře, čtečka otisků prstů (od VTO7x)
Rozpoznání tváří do 0,5s z 0,3 – 2m, nelze obejít fotkou/videem (od VTO7x)
Čtečka karet a klávesnice
Mobilní aplikace DSS Agile VDP (+ SW DSS)
VTO9341D
VTO6521H

## Slide 11: IP systém videovrátných
Dotyková obrazovka 7“ nebo 10“, rozlišení 1024x600, dotyková tlačítka
Audio / Video / Obrazová paměť (microSD slot)
LAN i WiFi 802.11b/g/n
6 alarmových vstupů, vstup na externí zvonek, alarmový výstup
Napájení: DC 12V / PoE 802.3af
Připojení až k 20ti dveřním stanicím
Připojení 8 – 20 IP kamer či kanálů z NVR
Bytový monitor VTH5221DW-S2 / VTH5241DW-S2

## Slide 12: IP systém videovrátných
VTH5221DW-C – hlavní obrazovka

## Slide 13: IP systém videovrátných
VTH5221DW-C – zastřežení

## Slide 14: IP systém videovrátných
VTH5221DW-C – módy

## Slide 15: IP systém videovrátných
VTH5221DW-C – alarmy

## Slide 16: IP systém videovrátných
Monitory
VTH2421FB(W)-P
VTH5241E(W)-H
VTH2621GW-P
  4,3“ / 7“ / 10“ kapacitní dotykové monitory, 1024x600
  S pamětí i bez
  Alarmové vstupy a výstup
  Verze se sluchátkem
VTH2611L-WP

## Slide 17: IP systém videovrátných
Monitor VTH5321GW-W / VTH5341G-W
  7“ / 10“ kapacitní dotykový monitor, 1024x600
  Android 8.1
  Ethernet a Wifi
  Slot na 256GB SD kartu
  PoE 802.3af
  Neobsahuje Google Play

## Slide 18: IP systém videovrátných
Audio monitor bez videa
Handsfree
Napájení: DC 10~15V / pasivní PoE
Podpora SIP (pouze)
Audio handsfree VTH2201DW

## Slide 19: IP systém videovrátných
Funkce recepce v systému IP videovrátných Dahua
Barevná TFT 10" dotyková obrazovka 1024x600
Handset nebo externí mikrofon, 5Mpix kamera
Náhled a komunikace s VTO a VTH
Přímá volba volání z VTO či VTH
Náhled na připojené IP kamery
HDMI výstup
Recepční monitor VTS8340B-CG

## Slide 20: IP systém videovrátných
  Dobře známý protokol více než 20 let
  Velmi vhodný pro přenos audia a videa
  Jednoduchý na nastavení a používání
  Vhodný pro integraci zařízení třetích stran
Proč SIP??

## Slide 21: IP systém videovrátných
  Venkovní jednotka VTO
  DSS Express
  DSS4004-S2
  DSS7016D-S2
  SIP server třetích stran
Co může být SIP server?

## Slide 22: IP systém videovrátných
DSS Express (licencovaná verze) / DSS Pro
Náhled & Přehrávání & Nastavení IP kamer a DVR/HCVR/NVR
Architektura Server – Client, max 128 VDP (nutná placená licence)
Podpora GPU akcelerace, ONVIF
Podpora IP videovrátných:
  SIP 2.0, otevření zámku, vzdálený dohled, poslání vzkazu na monitor, v režimu SIP serveru logování hovorů
  funkce recepce (lze vymezit čas)

## Slide 23: IP systém videovrátných
SIP 2.0 podpora
HW: Základní HW: Stejný (S1), Nový (S2) FW: VT verze FW: SIP 2.0 verze VTH1550CH VTH1550CH-S2 VTH1550CHW-2 VTH1550CHW-2-S1 VTO5221D(W) VTH5221D/DW-S2 VTH5222CH VTH5222CH-S1 VTH5221DW-C VTH5221DW-C-S1 VTH5241DW VTH5241DW-S2
HW: základní HW: stejný FW: VT verze FW: SIP 2.0 verze VTO1210B-X VTO1210B-X-S1 VTO1210C-X VTO1210C-X-S1 VTO2000A VTO2000A-S1 VTO2000A-2 VTO2000A-2-S1 VTO6210B(W) VTO6210B-S1/BW-S1 VTO6100C VTO6100C-S1 VTO3211D-P/P2/P4 VTO3211D-P-S1/P2-S1/P4-S1 VTO2111D-WP VTO2111D-WP-S1

## Slide 24
Cat5e
Internet
DSS Mobile pro VDP
VTO u brány
DSS
VTS5240B
Dohledové centrum
IPC
VTO na recepci
Přesměrování
Vzdálené otevření dveří
Hovor
Detektor
Velký bytový dům
Dveřní jednotka
Monitor
+
(na budovu)
< 2200
Max 160 dveřních jednotek
1 hlavní VTH + max.4 vedlejších VTH
Více než 300 bytových jednotek
Platforma recommended
Využití platformy DSS jako SIP server
SIP ID < 1100 → DSS4004-S2;
SIP ID < 2200 → DSS7016-S2
Možnosti řešení – Rezidenční budovy

## Slide 25
Software
VTS
VTH
DSS Mobile for VDP
VTO
DSS
Management Center
Historie přístupu a hovorů
Export událostí
Vyhodnocení alarmů a následná interakce
Vzdálené otevírání dveří
SIP Server
Všechny jednotky registrované na jednom serveru
Všechny zařízení můžou nezávisle komunikovat mezi sebou

## Slide 26: IP systém videovrátných
DSS Express – Video Intercom

## Slide 27: IP systém videovrátných
DSS Express – Personnel management

## Slide 28: IP systém videovrátných
DSS Express – Intercom log

## Slide 29
Mobilní aplikace DMSS
Alarm push notifikace (včetně zazvonění)
Komunikace s dveřní stanicí
Obousměrná audio komunikace
Vzdálené otevření zámku

## Slide 30
Kompletní vzdálená správa přes Config tool

## Slide 31
Kompletní vzdálená správa přes Config tool

## Slide 32: Nastavení celého systému z VTH monitoru
Krok 1
Inicializace VTH monitoru
(nastavení hesla)
Krok 2
Inicializace VTO
(nastavení hesla)
Krok 3
Konfigurace IP adres
Rychlou konfiguraci lze provést až od firmware 4.40

## Slide 33: Obnova zapomenutého hesla u všech VDP v aplikaci Config Tool
Exportované XML nám zašlete na podpora@asm.cz
…nebo 5x stisknout tamper kontakt hned po zapnutí pro obnovení továrního nastavení

## Slide 34
Videovrátné vs VoIP
Propojení videovrátných Dahua
s vaší SIP ústřednou
za 5 minut

## Slide 35
Nastavení pobočky na SIP ústředně Planet IPX-2100
Videovrátné vs VoIP

## Slide 36
Nastavení pobočky na SIP ústředně IPX-2100
Videovrátné vs VoIP

## Slide 37
Nastavení pobočky na SIP ústředně IPX-2100
Videovrátné vs VoIP

## Slide 38
Nastavení pobočky na SIP ústředně IPX-2100
Videovrátné vs VoIP
Notes: DTMF = Dual-tone multi-frequency = Tónová volba,
Ale v telefonech můžete mít nastavenou DTMF volbu RFC2833 – ústředna to překonvertuje

## Slide 39
Seznam poboček na SIP ústředně IPX-2100
Videovrátné vs VoIP

## Slide 40
Nastavení dveřní stanice VTO
Videovrátné vs VoIP

## Slide 41
Finální nastavení dveřní stanice VTO
Videovrátné vs VoIP
Nastavení hesla pro otevření zámku:
8005

## Slide 42
Nastavení klientského SIP telefonu
Videovrátné vs VoIP
ICF-1900

## Slide 43
Nastavení VTH monitoru
přes Config Tool

## Slide 44
Seznam poboček na SIP ústředně IPX-2100
Videovrátné vs VoIP
…hotovo, voláme ;)

## Slide 45
Videovrátní - srovnání
Analogový 2-drát XtendLan
Jen 2 vodiče
Již není tak omezený počet účastníků
Nižší stabilita
Nízká cena (pokud je častěji využito jen audio sluchátko)
Digitální 2-drát XtendLan
Jen 2 vodiče, nejen kroucené, ale i paralelní nebo i 4+N
Zatím omezení na 64 monitorů
Velmi snadná konfigurace
Design, kvalita a cena
IP Dahua
CAT5 nebo 2 vodiče
Podpora SIP 2.0
Skvělá mobilní appka  Provázanost s dalšími Dahua produkty (kamery, zabezpečovačky…)

## Slide 46
Kamerový systém
+
IP systém videovrátných
+
Přístupový systém
+
Zabezpečovací systém
=

## Slide 47
Konec