Obr. 1 Úvodní obrazovka.

- Tlačítko Vypnutí/Minimalizace programu

- Tlačítko spouštění nahrávaní jednotlivých kamer

- Tlačítko spouštění přehrávání záznamu jednotlivých kamer

- Tlačítko pro spuštění konfigurace programu

- Lišta s různými druhy zobrazení kamer a přepínáním mezi nimi

Obr. 2 Konfigurace programu.

Položka Kamera Konfigurace slouží pro přidání/mazání kamer.

Kameru přidáme v položce Add Camera. Nachází-li se  kamera v lokální síti, stačí kliknou na položku Search  a po té ji přidat do seznamu tlačítkem Add Camera. Jestliže je kamera umístněna mimi lokální siť, je potřeba přepnout na záložku Input IP. V položce IP Address zadáte vzdálenou adresu kamery spolu s portem, přes který na kameru přistupujete. Po té kliknout na Add Camera, vyčkat na spojení s kamerou a zadat přihlašovací údaje (viz. Obr.3)

Vždy použít tlačítka Save pro uložení nastavení.

Obr. 3

Po té se kamera objeví v Camera Listu.

Web Configure – zde se dostanete na webovou správu kamery

Motion Configure 1 – nastavíte detekci pohybu v obraze, citlivost detekce pohybu

Motion Configure 2 – položky pro zadaní událostí na základě poplachu z detekce pohybu

Tools – Reset kamery,  reset kamery do továrních hodnot, Nahrání nového firmwaru

Mailing Configure – nastavení odesílání obrázků/videa na základě detekce pohybu na                          poštovní účet

Proxy Server – nastavení proxy serveru

Recording Configure – nastaveni nahrávání událostí:

- podle velikosti místa na disku

- podle velikosti souboru

- zadání místa úložiště

- zadání velikosti místa koše-velikosti zbytku místa disku

- obnovení nahrávání po spuštění programu

Shedule-Recording Configure – nastavení kalendáře nahrávání událostí

Obr. 4 Nastavení místa úložiště

Others – nastaveni intervalu skenování-ověřování připojených kamer

Log list – přehled událostí jednotlivých kamer

Account – nastavení jména a hesla pro přihlášení do programu, zapnutí ověřování přihlašovacích údajů

# Text boxes

1

2

3

4

5