Popis užití VIP-000,200,400 připojeného za Firewallem s NAT funkcí a dynamickou nebo statickou IP adresou

Platí pro firmware verze 2.31 a vyšší

FIREWALL

a)

V případě instalace VIP brány za ochranným firewallem s NAT funkcí je třeba na tomto firewallu povolit přesměrování TCP portu 1720 a UDP portů 30000~31000 na Vaši VIP bránu. Postupujte dle manuálu dodaného k routeru.

b) Na VIP bráně zadejte z terminálu nebo Telnetu příkaz

ITG>set h323 nat_call on

c) Pokud chcete změnit číslo UDP portu, který má standardně hodnotu 30000 použijte příkaz “rtp_port_base”

např.

ITG> set h323 rtp_port_base 28000

nastaví VIP tak, že port UDP bude začínat od hodnoty 28000. Číslo musí být sudé.

d) Vnější účastník se na Vaši bránu nyní snadno dovolá pokud zadá jako cílovou IP adresu router s firewallem.

Dynamicky přidělovaná adresa

V případě, že router nemá statickou IP adresu ale získává pro každé připojení jinou IP adresu od poskytovatele připojení je zde možnost aby se na vás protější uzel který má také VIP zařízení, připojil pomocí nalezení přidělené adresy.

a) K tomu je třeba zadat do brány VIP IP adresy vašich DNS nebo DNS poskytovatele. Použijte příkaz

ITG>set h323 dns_ip [xxx.xxx.xxx.xx] [default domain name]

například

ITG> set h323 dns_ip 168.95.192.1 [dns.hinet.net]

b) Cílovou adresu po té zadejte do číslovacího plánu jako

ITG>atpm dadd dest_id dns domain_name

Například

ITG>atpm dadd 10 dns vip.planet.com.tw

Nezapomeňte všechna nastavení trvale uložit příkazy

ITG>config activate

ITG>config store

A nastavení číslovacího plánu příkazy

ITG>atpm done

ITG>atpm store