## Slide 1
Digitální 2-drátový systém videovrátných
Plně digitální 2-drátový systém
2-drátové zapojení bez potřeby rozbočovačů
Snadné rozšíření systému pomocí přídavných modulů

## Slide 2: Aplikace
Pro 1 - 4 apartmány nebo vily
Jediným dotykem nastavíte adresu všech zařízení na jednom monitoru.
Až 64 bytů
Snadné nastavení pouze pomocí nastavením adresy.
Systém pro rodinný dům
Systém pro bytové domy

## Slide 3: Pro bytové domy
Dveřní stanice
Monitory
Příslušenství
DPC-D2D50-IDF-ID
DPC-D2D10-F-ID
Napájení
DPA-D2D-BC4
DPA-D2D-LAN
DPA-D2D-SW4
DPA-D2D-RLC
Monitory s Wi-Fi
DPC-D2D10-ID
DPC-D2D50-ID
DPM-D2D71W
DPM-D2D72W
DPA-D2D-PC7D
DPA-D2-PC9
Pro rodinné domy
DPC-D2D81
DPM-D2D11W

## Slide 4: Funkce systému
Flexibilní kabeláž
Široká škála možností zapojení
Podpora všech druhů kabeláže:
4 + N starý interkomový kabel
Paralelní kabely
Kroucená dvojlinka
Kabel UTP
Provoz na všech druzích kabelů
Strukturovaná kabeláž s navrženým příslušenstvím
Jednoduché zapojení bez rozbočovačů

## Slide 5: Funkce systému
Flexibilní kabeláž

## Slide 6: Systém pro rodinné domy
Pro 1- 4 apartmány nebo rodinné domy
Segment
A
B
∑(A+B)*
2x 0,5mm2 kroucený
40m
40m
160m
2x 0,75mm2 kroucený
60m
60m
200m
2x 1mm2 kroucený
75 m
100m
230m
CAT5 (kombinovaný)
35 m
120m
160m
01 Master
01 Slave
1 x
8x
Schéma zapojení
Počty zařízení
Kabely a vzdálenosti
A
B
4x
*maximální vzdálenost mezi dveřní stanicí a nejvzdálenějšího monitoru

## Slide 7: Systém pro rodinné domy
Pro 1- 4 apartmány
nebo rodinné domy
1 x
8x
Počty zařízení
Kabely a vzdálenosti
4x
*maximální vzdálenost mezi dveřní stanicí a nejvzdálenějšího monitoru

## Slide 8: Systém pro bytové domy
Segment | A | B | C | 
2x 0,50mm2 kroucený | 40m | 40m | 20m | 160m
2x 0,75mm2 kroucený | 60m | 60m | 30m | 200m
2x 1 mm2 kroucený | 65m | 70m | 35m | 220m
CAT5 (kombinace) | 35m | 60m | 30m | 160m
B
C
A
8x
*maximální vzdálenost mezi dveřní stanicí a nejvzdálenějšího monitoru
na každých 16 monitorů je potřeba 1 x DPA-D2D-PC7D a DPA-D2D-SW4
Až 64 apartmánů
Schéma zapojení
Počty zařízení
64x
Kabely a vzdálenosti
∑(A+B+C)*

## Slide 9: Systém pro bytové domy
8x
*Maximální vzdálenost mezi dveřní stanicí a nejvzdálenějšího monitoru.
Až 64 apartmánů
Počty zařízení
64x

## Slide 10: Systém pro bytové domy
Zapojení pro 32 bytů
Max. 16 monitorů
Max. 16 monitorů
Pro dalších 16 monitorů je potřeba modulu DPA-D2D-SW4 a dalšího zdroje.

## Slide 11: Systém pro bytové domy
Max. 16 monitorů
Max. 16 monitorů
Zapojení pro 64 bytů
Max. 16 monitorů
Max. 16 monitorů
Po CAT5 kabelu již probíhá standardní TCP/IP komunikace.

## Slide 12: Dveřní stanice
DPC-D2D50
-ID
DPC-D2D50F
-ID
DPC-D2D10
-ID
DPC-D2D10
-F-ID

## Slide 13
Dveřní stanice s dotykovou obrazovkou
DPC-D2D50-IDF-ID
DPC-D2D50-ID
5" plně dotykový displej IPS.
Kamera se Starlight čipem, s rybím okem s rozlišením 2 Mpx.
Podpora 125 KHz i 13,56 MHz karet.
Přibližovací senzory.
Panel pro zapuštěnou montáž z nerezové oceli.
Panel pro povrchovou montáž ze zinkové slitiny.
DPC-D2D10-2-ID
DPC-D2D10-3-ID
Dveřní stanice s tlačítky/klávesnicí
DPC-D2D10-4F-ID
DPC-D2D10-4-ID
Panel z nerezové oceli.
Podpora 125KHz i 13,56MHz karet.
Kamera se Starlight čipem, s rybím okem s rozlišením 2 Mpx.
Bezšroubová montáž pod omítku.
Varianta s více tlačítky (1- 4 tlačítka).
Povrchová nebo zápustná montáž
DPC-D2D10-1F-ID
DPC-D2D10-2F-ID
DPC-D2D10-3F-ID
DPC-D2D10-4F-ID

## Slide 14: Modulární dveřní stanice
DPC-D2D81-C
DPC-x81-ID
DPC-x81-K
(3 zápustné panely)
DPC-D2D81-C
DPC-x81-x8BM
DPC-x81-x8BM
(3 povrchové panely)

## Slide 15
Moduly
DPC-D2D81-C
Kamerový modul
s ID čtečkou
DPC-x81-x4BM 1~4 tlačítka
DPC-x81-x8BM 6~8 tlačítek
DPC-x81-ID
Bodový displej se čtečkou ID/IC karet
DPC-x81-K Klávesnice z nerezové oceli
DPC-x81-BK8 Konvertor tlačítek
DPC-x81-BL Záslepka
Panely
Montáž
Nerezová ocel s ochranou proti otiskům
RFID 125 KHz čtečka již na kamerovém modulu
Kompatibilní s moduly DPC-x81
Kamera se Starlight čipem,
s rybím okem s rozlišením 2 Mpx
Povrchová nebo zápustná instalace
D281-2x1
D281-2x2
D281-3x1
D281-3x2
Povrchová
Zápustná
DPC-D2D81
Modulární dveřní stanice

## Slide 16: Monitory
DPM-D2D71W
DPM-D2D72W
Skleněný povrch.
Podsvícené tlačítko hovoru / odemknutí.
Připojení Wi-Fi.
1024 x 600 IPS 7"/10" plně dotykový displej.
Monitorování IP ONVIF kamer.
DPM-D2D11W

## Slide 17: Aplikace VDP Connect vs.
+ nastavení přesměrování
+ automatizace
VDP Connect
Tuya

## Slide 18: Napájení a příslušenství
DPA-D2-PC9
Napájení 28 V/ 30 W
Certifikát CB/CE/UKCA
Napájení třídy I a třídy II
Napájení až 12ti zařízení
Položka Popis
Popis
DPA-D2D-BC4
Rozbočovač se 4 výstupy
Nezávislá výstupní ochrana proti zkratu
Svorkovnice pro zapojení
Rozhraní 2 vodičů na IP Cat5
Připojení k ONVIF kameře
Připojení ke kabelovému internetu
Připojení k přepínači LAN pro rozšíření
Rozšiřující modul pro každých dalších 16 monitorů
2 RJ-45 I/O pro rozšíření.
DPA-D2D-SW4
Relé na ovládání zámku nebo světla
Napájení 28 V/60 W.
Certifikát CB/CE/UKCA/UL.
Napájení třídy II.
Napájení až 24 zařízení
DPA-D2D-PC7D
DPA-D2D-LAN
DPA-D2D-RL1

## Slide 19: Funkce systému
Digitální přenos
Lepší rozlišení
Díky digitálnímu přenosu, přenosu videa 720p a 2 MPx kameře je video mnohem čistší než u staršího analogového systému.
Analog 2-drát
Digi
2-drát
Plně duplexní zvuk a více kanálů
Mluvíte a slyšíte zároveň.
Vícekanálové duplexní volání umožňuje volání ve stejnou dobu. Až 4 hovory zároveň.

## Slide 20: Funkce systému
Starlight kamery jsou typem kamer pro noční vidění, které využívají zbytkové okolní světlo k zajištění živého barevného obrazu i za špatných světelných podmínek.
Běžná IR kamera
Starlight kamera
Kamera Starlight
Nabídka konfigurace umožňuje jednomu z monitorů v systému provést následující úkony:
Přehledný panel pro zobrazení stavu všech zařízení
Diagnostika a testování systému
Snadná konfigurace

## Slide 21: Srovnání s analogovým systémem

## Slide 22: XtendLan 2-drátový hybridní systém
Brána LAN
DPA-D2D-LAN
Dveřní stanice
Příslušenství
Napájení*
DPA-D2-PC9
DPA-D2D-DXG
DPA-D2-
DBC4F1
DPC-D2D50
2
2
2
2
2
2
Monitor
2
Analogový 2-drátový systém
Digitální 2-drátový systém
Brána
Digi->Analog
DPM-D271
DPM-D244F
DPA-D2-PC9 2
CAT5
DPP-D205
VDP Connect
aplikace
IP kamera
Cloud
*Napájecí zdroj, napájecí zdroj může být PC9,PC7H
Distributor
Napájení*

## Slide 23
Hybridní systém: Zapojení ve vícepatrovém domě
Analogové 2-drátové připojení
Digitální 2-drátové připojení
C
D
2-drátové zapojení analogové části za DXG |  | 
 | C | D
2x0,75mm2 Kroucený | 60M | 30M
2-drátové zapojení IP |  | 
 | A | ∑(A+B)*
2x0,75mm2 Kroucený | 60M | 200M
2
2
2
2
2
2
DPC-D2D50
Až 8
Až 32 monitorů
Na blok za DXG
A
B
* Součet všech kabelů
Až 8 DXG v systému

## Slide 24
Novinky zima 2025 / jaro 2026

## Slide 25
DPP-D2D11 (DPA-D2D2.8D)
Rozšiřitelná vnitřní audio jednotka
Tato základní audio jednotka může být později vybavena volitelným 2,8palcovým displejem (bez dotykového ovládání). Toto jednoduché nastavení dokonale splňuje základní potřeby a nabízí audio jednotku a malý displej za dostupnou cenu, což umožňuje budoucí aktualizace.
3 fyzická tlačítka
Podpora ztlumení pomocí LED indikátoru Kompaktní design Volitelná 2,8“ obrazovka pro snadné rozšíření
Černé provedení

## Slide 26
DPC-D2D18
Jednotka je navržena tak, aby fungovala jako venkovní stanice nebo nahradila tradiční tlačítko zvonku, s reléovým výstupem pro zámek můžete také fungovat jako venkovní stanice rodinného domu.
Kompaktní design Hliníkový kryt 1,8“ displej s vysokým rozlišením Podpora 1 suchého reléového výstupu pro zámek 2 MPx nová 1080P HD kamera

## Slide 27
DPC-D2D24
Dveřní stanice pro 1 – 8 bytů
Jednotka je navržena tak, aby fungovala jako malá bytová dveřní stanice nejlépe pro 1-8 bytový dům, díky čemuž je design pod čtečkou obrazovky velmi kompaktní.
Otisk prstu, karty, heslo - vše v jednom 3,5“ dotykový displej pro volání a heslo Pod obrazovkou čtečka karet LED indikátor pro lepší vizuální odezvu
Čtečka otisků prstů
Čtečka karet pod displejem

## Slide 28
DPC-D2D85-ID
Dveřní stanice pro bytové domy
Jednotka je navržena tak, aby fungovala jako bytový systém pro volání na čísla pokojů jako hlavní způsob volání, podporuje také volání pomocí jmenného seznamu. 3.5 Dotyková obrazovka Snadné použití a nastavení.
Odemknutí kartou nebo heslem 3,5“ dotykový displej pro volání do jmenného seznamu Pod obrazovkou čtečky karet Možnost zapuštěné montáže
Čtečka pod displejem
Zápustná
varianta

## Slide 29
DPA-D2D-CAM
Plug and play 1080P 2drátová IP kamera
Napájení + data vše v jednom 2vodičovém kabelu Dome provedení 115 x 115 x 92 mm Plug and play pro D2D systém XtendLan 2MP s výstupem 1080P RTSP pro NVR
POUZE 2drátový kabel
Kdekoli na sběrnici není potřeba žádný rozbočovač
1
2
1
Obraz v obraze na monitoru
2
115mm
92mm
Podpora více monitorů

## Slide 30: Srovnání Analogový systém vs Digitální systém

## Slide 31
Děkuji za pozornost
Ing. Petr Novák
novak@asm.cz